## Slide 1: สารและสมบัติของสสาร
โดย
อาจารย์ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## Slide 2
คะแนน 60 : 40
1. กลศาสตร์ของของไหล
2. เทอร์โมไดนามิกส์(อุณหพลศาสตร์)

## Slide 3
เราอาจแบ่งสสารออกเป็น 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ในบางแห่งจะนับผลึกเหลว (liquid crystal) พลาสมา (แก๊สในสภาพที่เป็นไอออน) และของหลอมเหลว (molten salt state) เป็นสถานะเพิ่มเติมด้วย

## Slide 4
แก๊สเป็นสถานะที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถอธิบายในระดับอะตอมได้เป็นอย่างดี ของแข็งมีความยุ่งยากขึ้นบ้าง แต่นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเอาชนะความยากลำบากเหล่านั้นได้ ในขณะที่ของเหลวยังเป็นปัญหาที่น่าสนใจที่นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้ความพยายามเพื่อจะเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น

## Slide 5
ในปัจจุบัน ของเหลว แก๊ส พลาสมา ของหลอมเหลว ไหลได้ภายใต้แรงภายนอกที่มากระทำ บางทีเราเรียกรวมๆ กันว่า เป็น ของไหล (fluids)

## Slide 6: ของไหล (Fluid)
หมายถึง ของเหลวและแก๊สที่มีรูปร่างไม่แน่นอน สามารถไหลจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งได้

## Slide 7: สมบัติของของไหล
ความหนาแน่น (density)
ความดัน (pressure)
ความตึงผิว (surface tension)
ความหนืด (viscosity)

## Slide 8: ความหนาแน่น (density) - 
คือ อัตราส่วนระหว่างมวลกับปริมาตร มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3) เป็นปริมาณสเกลาร์
เมื่อ  คือ ความหนาแน่น (kg/m3)
m คือ มวล (kg)
V คือ ปริมาตร (m3)

## Slide 10: ความหนาแน่นสัมพัทธ์* (relative density)
คือ อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารใด ๆ กับความหนาแน่นของ สารมาตรฐาน เช่น น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 ๐C ความดัน 1 atm (1.000  103 kg/m3) ไม่มีหน่วย
* เดิมเรียกว่า ความถ่วงจำเพาะ (specific gravity)

## Slide 11
สมบัติเชิงกลของสาร
ของแข็ง
ของแข็ง คือ สถานะ ของ สสาร ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ที่สามารถทนและต้านทานต่อการเสียรูปทรง และการเปลี่ยนแปลงในปริมาตรของตัวมันเอง
มีการจัดเรียงตัวของอนุภาคองค์ประกอบใกล้ชิดกัน แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมีค่ามาก อนุภาคของแข็งจึงเคลื่อนที่ไม่ได้ แต่จะสั่นไปมาได้เล็กน้อย เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลน้อยมาก ของแข็งจึงไหลไม่ได้เหมือนของเหลว และอัดไม่ได้เหมือนแก๊ส
ของแข็งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นผลึก (crystalline) มีการจัดเรียง มีรูปทรงเรขาคณิตที่แน่นอน

## Slide 12
สมบัติทั่วไปของของแข็ง
1.รูปร่างแน่นอน มีรูปทรงเรขาคณิต(geometry) เฉพาะตัว ปริมาตรเปลี่ยนน้อยมากเมื่อความดันเปลี่ยน

## Slide 20
2. มีสภาพแข็งแกร่งเนื่องจากอนุภาคของอะตอม หรือ โมเลกุล ที่ประกอบกันเป็นของแข็ง อยู่ใกล้ชิดกันมาก เคลื่อนที่ไม่ได้แต่สั่นไหวได้
3. มีแรงดึงดูดระหว่างอะตอม โมเลกุลหรือไอออน มากกว่าในแก๊สและของเหลว

## Slide 21
4. ของแข็งบางชนิดเช่น แนพธาลีน การบูร พิมเสน และไอโอดีน เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นไอ โดยไม่ผ่านการเป้นของเหลว เรียกว่าการระเหิด(sublimation)

## Slide 22
5. ถ้ามีแรงที่มากพอมากระทำ คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของอะตอมภายในจะถูกทำลาย และเป็นเหตุให้เสียรูปทรงอย่างถาวร

## Slide 23
6. ของแข็งบางชนิดมี พลังงานความร้อน (thermal energy) อะตอมของมันจึงมีการสั่นไหว แต่อย่างไรก็ดีการเคลื่อนไหวนี้ก็เกิดขึ้นเล็กน้อยและเร็วมากจนกระทั่งไม่สามารถสังเกตได้ด้วยวิธีธรรมดา

## Slide 24
7. เมื่อให้พลังงานความร้อน ทำให้โมเลกุลหรืออะตอมของของแข็งมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น ทำให้โมเลกุลเกิดการสั่นไหวเพียงพอที่จะเอาชนะแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ทำให้โครงสร้างของของแข็งที่เป็นระเบียบสลายตัวลงเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว

## Slide 25
จุดหลอมเหลว
จุดเยือกแข็ง

## Slide 26
ของแข็งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.ผลึกของแข็ง คือ ของแข็งที่มีอนุภาคหรืออะตอมภายในมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบและมีรูปทรงทางเรขาคณิตตามระบบผลึก เช่น ผลึกเกลือแกง น้ำตาลทราย กำมะถัน ดินประสิว

## Slide 27
2. ของแข็งอสัณฐาน กล่าวคือ ของแข็งที่มีอนุภาคหรืออะตอมภายในมีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ และไม่มีรูปทรงเรขาคณิตที่แน่นอน เช่น แก้ว ยาง พลาสติก

## Slide 28
ความดัน (pressure) - P
คือ อัตราส่วนระหว่างขนาดของแรงที่กระทำตั้งฉากกับพื้นที่ใด ๆ มีหน่วย
เป็น นิวตันต่อตารางเมตร (N/m2) หรือ พาสคัล (Pa) เป็น
ปริมาณสเกลาร์
เมื่อ P คือ ความดัน (N/m2)
F คือ แรงกระทำตั้งฉาก (N)
A คือ พื้นที่ (m2)

## Slide 29
สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง
สภาพยืดหยุ่น(Elasticity) เป็นสมบัติอย่างหนึ่งของวัสดุที่มีการเปลี่ยนรูปร่าง เมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ และสามารถคืนตัวกลับสู่รูปร่างเดิมได้เมื่อแรงที่มากระทำหมดไป เช่น สภาพยืดหยุ่นของสปริง ฟองน้ำ
สภาพพลาสติก (Plasticity) เป็นสมบัติอย่างหนึ่งของวัสดุมีการเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างถาวร โดยผิววัสดุไม่มีการฉีกขาดหรือแตกหักเมื่อมีแรงมากระทำ เช่น ดินน้ำมัน

## Slide 30
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นของของแข็ง
ความยาวที่สปริงยืดออก (x)
ขนาดของแรงที่ใช้ดึง (F)
c
b
a
ขีดจำกัดความยืดหยุ่น
ขีดจำกัดการแปรผันตรง
จุดแตกหัก

## Slide 31
ความเค้น (Stress)
อัตราส่วนระหว่างแรงเค้นต่อพื้นที่หน้าตัดของวัตถุเรียกว่า ความเค้น ใช้สัญลักษณ์ σ (sigma)
ของแข็งได้รับแรงกระทำจากภายนอก ภายในของแข็งจะเกิดแรงระหว่างโมเลกุลเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ เพื่อต้านทานการเปลี่ยนรูปร่างอันเกิดจากแรงภายนอกมากระทำ แรงยึดระหว่างโมเลกุลที่เพิ่มขึ้นนี้เรียกว่า แรงเค้น

## Slide 32
จากนิยาม จะได้ว่า
เมื่อ σ คือ ความเค้น (N/m2) หรือ (Pa)
F คือ แรงเค้น (N)
A คือ พื้นที่ที่แรงเค้นกระทำ (m2)

## Slide 33
ความแข็งแรง (Strength)
ความแข็งแรงเป็นคุณสมบัติของวัสดุที่สามารถต้านทานแรงที่มากระทำจากภายนอก (External Force) ที่พยายามจะทำให้รูปร่างและอะตอมต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลหะนั้นเปลี่ยนไปอาจจะถูกอัดหรือดึงให้เคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมซึ่งจะทำให้เกิดแรงภายในเนื้อวัสดุ (Internal Force) ที่พยายามต้านแรงจากภายนอกเอาไว้เพื่อให้อะตอมของวัสดุคงรูปอยู่ในตำแหน่งเดิม

## Slide 34
ลักษณะของ Stress ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามลักษณะของแรงกระทำจากภายนอก
1. ความเค้นแรงดึง (Tensile Stress) คือความเค้นที่เกิดจากแรงดึงซึ่งพยายามจะดึงวัสดุให้แยกขาดออกจากกัน

## Slide 35
2. ความเค้นแรงอัด (Comperssive Stress) คือความเค้นที่เกิดจากแรงอัด ซึ่งพยายามจะกดเนื้อวัสดุให้อัดแน่นติดกันหรือสั้นลง

## Slide 36
3. ความเค้นแรงเฉือน (Shear Stress) คือความเค้นที่เกิดจากแรงเฉือนซึ่งพยายามจะทำให้เนื้อวัสดุเลื่อนผ่านกันหรือฉีกขาด

## Slide 37
4. ความเค้นแรงดัด (Bending Stress) คือความเค้นที่เกิดจากแรงดัดซึ่ง พยายามจะทำให้วัสดุโก่งงอ

## Slide 38
การหาความเค้นของวัตถุนั้นทำให้เราทราบว่า
วัตถุนั้นสามารถทนแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุได้มากที่สุดเท่าใด วัตถุจึงจะสามารถคืนตัวกลับสู่รูปร่างเดิมได้ นั่นคือ
กรณีที่ 1 ถ้าวัตถุมีความเค้นมากแล้ว กล่าวได้ว่า วัตถุนั้นทนแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุได้มาก
กรณีที่ 2 ถ้าวัตถุมีความเค้นน้อยแล้ว กล่าวได้ว่า วัตถุนั้นทนแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุได้น้อย

## Slide 39
ความเครียด
อัตราส่วนระหว่างขนาดรูปร่างที่เปลี่ยนไปกับขนาดรูปร่างเดิมนี้เรียกว่า ความเครียด ใช้สัญลักษณ์ ε (epsilon)
จากนิยาม จะได้ว่า
เมื่อ ε คือ ความเครียดตามยาว (ไม่มีหน่วย)
∆L คือ ความยาวที่เปลี่ยนไป (m)
L0 คือ ความยาวเดิม (m)

## Slide 40
เมื่อมีแรงภายนอกมากระทำกับวัตถุจะทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างไป การเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนความยาว ปริมาตรหรือบิดก็ได้
กล่าวคือ ความเครียดจะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงมากระทำกับวัสดุแล้วทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของวัสดุเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างไปจากเดิมซึ่งแบ่งตามลักษณะของแรงที่มากระทำได้ 3 ลักษณะ คือ

## Slide 41
1. ความเครียดแรงดึง (Tensil Strain)

## Slide 42
2. ความเครียดแรงอัด (Compressive Strain)

## Slide 43
3. ความเครียดแรงเฉือน (Shear Strain)

## Slide 44
แบบฝึกหัด
1.จากรูปถ้าแท่งไม้หนัก 1500 นิวตันจงหาความดันที่เกิดขึ้นบนพื้นที่แท่งไม้ ที่วางไว้ ถ้า
เอาหน้า A1 วางลง
เอาหน้า A2 วางลง
A1
A2
1 m
1.5 m
4 m

## Slide 45
มอดูลัสของยัง
(Young’s Modulus)
คือ อัตราส่วนระหว่างความเค้นและความเครียดตามยาวของวัตถุชนิดหนึ่งๆ มีค่าคงที่ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Y
จากนิยาม จะได้ว่า

## Slide 46
ตัวอย่างที่ 1 ลวดโลหะยาว 10 เมตร มีพื้นที่หน้าตัด 0.05 ตารางเซนติเมตร เมื่อถ่วงด้วยน้ำหนัก 10,000 นิวตัน จะยืดออกไป 10 เซนติเมตร โลหะนี้มีค่ามอดูลัสของยังเท่าใด
วิธีทำ จากสูตร
ความเค้น
ความเครียด
มอดูลัสของยัง Y = ความเค้น = F/A ความเครียด ΔL /L0

## Slide 47
การบ้าน
1. แขวนมวล 400 กิโลกรัม กับเส้นลวดโลหะชนิดหนึ่งยาว 10 เมตร มีพื้นที่หน้าตัด 2 x 10-4 ตารางเมตร ถ้าค่ามอดูลัสของยังของเส้นลวดเป็น 2 x 1011 นิวตัน/เมตร 2 ลวดจะยืดออกเป็นระยะกี่เซนติเมตร
วิธีทำ

## Slide 48
ของเหลว (liquid)
สมบัติทั่วไปของของเหลว
1. ไหลได้เหมือนแก๊ส
2. เคลื่อนที่ไม่เป็นระเบียบ ชนกันตลอดเวลา แต่มีความอิสระน้อยกว่าแก๊ส

## Slide 49
3. มีแรงดึงดูดกันมากกว่าแก๊ส ทำให้มีปริมาตรแน่นอนกว่าแก๊สแต่น้อยกว่าของแข็งและจะมีรูปร่างเป็นไปตามภาชนะที่บรรจุอยู่
4. เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง จะมีการหดตัวและขยายตัวได้เล็กน้อย
5. จะมีสมบัติเหมือนกันทุกทิศทาง(isotropic) เช่น การนำไฟฟ้า ดรรชนีหักเห เนื่องจากภายในของเหลวมีช่องว่างระหว่างโมเลกุล
6. ไม่สามารถถูกบีบอัดให้มีปริมาตรเล็กลงได้เหมือนของแข็ง

## Slide 50
ความดัน และแรงดันในของเหลว
ความดัน (pressure) - P
คือ อัตราส่วนระหว่างขนาดของแรงที่กระทำตั้งฉากกับพื้นที่ใด ๆ มีหน่วย
เป็น นิวตันต่อตารางเมตร (N/m2) หรือ พาสคัล (Pa) เป็น
ปริมาณสเกลาร์
เมื่อ P คือ ความดัน (N/m2)
F คือ แรงกระทำตั้งฉาก (N)
A คือ พื้นที่ (m2)

## Slide 51
ทิศของแรงดันที่กระทำตั้งฉากต่อผนังภาชนะบรรจุของเหลวและวัตถุที่จมในของเหลว จะมีทิศตั้งฉากกับผนังภาชนะและวัตถุที่จมเสมอ

## Slide 52
คิดอย่างไรกับภาพนี้

## Slide 53
เฉลย
แรงที่ของเหลวจะดันให้น้ำพุ่งออกมาจะตั้งฉากกับภาชนะตรงตำแหน่งที่เจาะรูเสมอ

## Slide 54
ความดันเกจ (gauge pressure)
คือ ความดันอันเนื่องมาจากน้ำหนักของของเหลวในภาชนะ เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย Pg ความดันของของเหลวที่จุดใดๆ บนพื้นที่ A ซึ่งอยู่ลึกจากผิวหน้าของเหลวเป็นระยะทาง h คำนวณได้จากสมการ
เมื่อ ρ คือ ความหนาแน่นของของเหลว หน่วย (kg/m3)
h คือ ความลึกจากผิวของของเหลว หน่วย m
g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (9.8 m/s2)

## Slide 55
Note : สำหรับของเหลวชนิดหนึ่งๆ ความหนาแน่น ρ จะคงที่และค่า g ก็คงที่ ดังนั้น ความดัน P จึงแปรผันตรงกับความลึก h อย่างเดียว ดังนั้นหากความลึกเท่ากัน ความดันย่อมเท่ากันอย่างแน่นอน

## Slide 56
ตัวอย่าง ภาชนะทรงกระบอก อันหนึ่งมีความสูง 1 เมตร มีพื้นที่ก้นภาชนะ 3.143 ตารางเมตร มีน้ำบรรจุอยู่สูง 50 เซนติเมตร ถ้าน้ำที่บรรจุอยู่มีปริมาตร 0.025 ลูกบาศก์เมตร และมีมวล 5 กิโลกรัม จงหาว่าความดันที่น้ำกระทำต่อก้นภาชนะเป็นกี่นิวตันต่อตารางเมตร
วิธีทำ จาก
แทนค่าในสมการ
จะได้

## Slide 57
ความดันสัมบูรณ์ของของเหลว (absolute pressure)
ความดันของของเหลวที่คำนวณจากสมการ P = ρgh เป็นความดันเนื่องจากน้ำหนักของของเหลวในภาชนะ ซึ่งเรียกว่า ความดันเกจ แต่เนื่องจากรอบๆ ตัวเราหรือสิ่งต่างๆ บนพื้นโลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม ดังนั้น ความดันของของเหลวที่ระดับความลึกใดๆ จึงต้องมีความดันบรรยากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

## Slide 58
ผลรวมของความดันเกจกับความดันบรรยากาศ เรียกว่า ความดันสัมบูรณ์ เขียนเป็นสมการดังนี้
เมื่อ P คือ ความดันสัมบูรณ์
Pa คือ ความดันบรรยากาศ (1.013 x 105 N/m2)
Pg คือ ความดันเกจ

## Slide 59
ตัวอย่าง ถังรูปทรงกระบอกใส่ของเหลวความหนาแน่น 5.0 x 103 kg/m3 ไว้ครึ่งถัง ถ้าความดันสัมบูรณ์ที่ก้นถังมีค่าเท่ากับ 3.0 x 105 N/m2 ถ้าไม่คิดความดันบรรยากาศถังนี้สูงกี่เมตร

## Slide 60
ตัวอย่าง หลอดแก้วรูปตัวยู บรรจุน้ำ และใส่น้ำมันพืชซึ่งไม่ละลายน้ำและมีความหนาแน่น 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ด้านขวาสูง 12 เซนติเมตร ระดับผิวของน้ำด้านซ้ายมือจะต่ำกว่าระดับผิวบนของน้ำมันด้านขวามือเท่าใด
วิธีทำ

## Slide 61
เครื่องมือวัดความดัน
แมนอมิเตอร์ (manometer)
ประกอบด้วย หลอดแก้วรูปตัวยู ใช้วัดความดันของของเหลวและแก๊ส

## Slide 62
บารอมิเตอร์ปรอท (mercury barometer)
ประกอบด้วย หลอดแก้วทรงกระบอกปลายเปิดข้างหนึ่ง ปลายปิดข้างหนึ่งยาวประมาณ 80 cm บรรจุปรอทคว่ำในอ่าง ใช้วัดความดันของอากาศ หน่วยเป็น มิลลิเมตรของปรอท (mm-Hg) ประดิษฐ์โดย ทอร์ริเซลลี (Torricelli)

## Slide 63
เครื่องวัดความดันโลหิต
ประกอบด้วย หลอดแก้วรูปตัวยูบรรจุปรอทภายใน ใช้วัดความดันโลหิต

## Slide 64
เครื่องวัดบูร์ดอน (bourdon gauge)
ใช้กับของไหลที่มีความดันสูงมาก ๆ เช่น ถังเก็บลมเติมยางรถยนต์ ถังแก๊สต่าง ๆ ฯลฯ

## Slide 65
บารอมิเตอร์แอนีรอยด์
(aneroid barometer)
อัลติมิเตอร์ (altimeter) เป็นเครื่องวัดความสูงในการบินที่ดัดแปลงมาจากบารอมิเตอร์แอนีรอยด์

## Slide 66
ความดันในชีวิตประจำวัน
เครื่องดูดฝุ่น
ยางติดผนังสุญญากาศ
หลอดดูด

## Slide 68
แรงที่น้ำกระทำต่อเขื่อนหรือประตูกั้นน้ำ
แรงดันในของเหลว = ความดันในของเหลวที่จุดสูงสุด + ½ ความดันในของเหลวที่จุดต่ำสุด

## Slide 70
1.ประตูกั้นน้ำแห่งหนึ่ง กว้าง 50 เมตร ด้านหนึ่งมีน้ำลึก 3 เมตร อีกด้านหนึ่งมีน้ำลึก 5 เมตร จงหาแรงดันลัพธ์ที่กระทำต่อประตูน้ำ
2. ประตูน้ำแห่งหนึ่งยาว 10 เมตร สูง 4 เมตร ค่าสูงสุดของแรงลัพธ์ที่น้ำนิ่ง กระทำต่อประตูน้ำมีค่าเท่าใด

## Slide 71
ตัวอย่าง สันเขื่อนภูมิพล จังหวัดตากยาว 3 กิโลเมตร สูงจากพื้นดิน 400 เมตร วิศวกรออกแบบการสร้างเขื่อนเพื่อให้รับแรงดันของน้ำไว้ได้ 9.5 x 107 นิวตัน จงคำนวณหาว่า ระดับน้ำเหนือเขื่อนที่เขื่อนจะรับไว้ได้ ควรจะสูงไม่เกินกี่เมตร จึงจะไม่ทำให้เขื่อนแตก กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำ = 1000 kg/m3

## Slide 72
ลองทำดู จากภาพ เป็นอ่างเก็บน้ำคุณยายไฮ ขันจันทา ซึ่งมีความกว้าง 10 เมตร จงคำนวณหาแรงดันลัพธ์ที่กระทำกับผนังอ่างเก็บน้ำคุณยายไฮ กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำ 1000 kg/m3
4 m
3 m

## Slide 73
หน่วยความดัน
1 ปาสคาล = 1 N/m2
1 บาร์ = 105 ปาสคาล
1 บรรยากาศ = 1.01 บาร์ = 1.01 x 105 ปาสคาล

## Slide 74
กฎของพาสคัล (Pascal’s law)
“เมื่อเพิ่มความดัน ณ ตำแหน่งใด ๆ ในของเหลวที่อยู่นิ่งในภาชนะปิดความดันที่เพิ่มขึ้นจะถ่ายทอดไปยังทุก ๆ จุดในของเหลวเท่ากันหมด”
นั่นคือ
“อัตราส่วนระหว่างขนาดของแรงที่กดลงบนลูกสูบกับพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบแต่ละอันจะมีค่าเท่ากันเสมอ”

## Slide 75
เครื่องอัดไฮดรอลิก(Hydraulic Press)
คือ เครื่องผ่อนแรงชนิดหนึ่งที่นำกฎของปาสคาล มาใช้ ซึ่งคำนวณหาการได้เปรียบเชิงกลตามทฤษฎีของเครื่องอัดไฮดรอลิก

## Slide 76
เครื่องอัดไฮดรอลิก (hydraulic press)
จากกฎของปาสคาล
สมการของการได้เปรียบเชิงกล

## Slide 77
จากกฎของปาสคาล
แม่แรงยกรถ

## Slide 78
เครื่องมือที่ใช้กฎของปาสคาล

## Slide 81
แรงลอยตัวและหลักของอาร์คีมีดีส
แรงลอยตัว (buoyant force)
คือ แรงที่ของไหล(ของเหลว)พยายามดันวัตถุให้ลอยตัวอยู่ได้เมื่อนำวัตถุใส่ลงไปในของไหล(ของเหลว) หรือ แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงดันของของเหลวทั้งหมดกระทำต่อวัตถุ
ขนาดของแรงลอยตัว = ขนาดของน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่

## Slide 83
กฎการลอยตัว
ขนาดของน้ำหนักวัตถุ = ขนาดของน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่โดยวัตถุส่วนที่จมในของเหลว

## Slide 85
หลักของอาร์คิมีดิส (Archimedes’s principle)
“วัตถุใด ๆ ที่จมอยู่ในของเหลวทั้งก้อนหรือจมอยู่เพียงบางส่วนจะถูกแรงลอยตัวกระทำและขนาดของแรงลอยตัวจะเท่ากับขนาดของน้ำหนักของของไหลที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่”

## Slide 86
จากหลักของอาร์คิมีดิสสามารถวิเคราะห์การจมการลอยตัวของวัตถุได้ดังนี้
ถ้าความหนาแน่นของวัตถุเท่ากับความหนาแน่นของของเหลว วัตถุจะลอยอยู่ได้ในของเหลว เพราะแรงลอยตัว (FB) มีขนาดเท่ากับน้ำหนักของวัตถุ (W)
ถ้าความหนาแน่นของวัตถุมากกว่าความหนาแน่นของของเหลว วัตถุจะจมลงในของเหลวจนถึงก้นภาชนะที่บรรจุของเหลวนั้น เพราะแรงลอยตัวมีขนาดน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุ
ถ้าความหนาแน่นของวัตถุน้อยกว่าความหนาแน่นของของเหลว วัตถุจะลอยตัวโผล่ออกมาจากผิวของของเหลว เพราะแรงลอยตัวมีขนาดมากกว่าน้ำหนักของวัตถุ

## Slide 88
แรงตึงผิวหรือแรงดึงผิว(Surface Force) และความตึงผิว(Surface Tension)
แรงที่ดึงโมเลกุลไว้ไม่ให้หลุดจากผิวหน้าของของเหลวเรียกว่า แรงตึงผิว
หรือ แรงที่ดึงผิวของของเหลวเข้ามาภายในเพื่อให้พื้นที่ผิวของของเหลวเหลือน้อยที่สุด

## Slide 89
โมเลกุลที่ผิวหน้าของเหลวถูกดึงดูดโดยโมเลกุลข้าง ๆ และข้างล่างเท่านั้น
โมเลกุลส่วนในถูกดึงดูดรอบทิศทาง

## Slide 91
น้ำ
ปรอท

## Slide 93
แรงตึงผิว (surface force) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
1. แรงเชื่อมแน่น (cohesive force) คือ แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของเหลวชนิดเดียวกัน
2. แรงยึดติด (adhesive force) คือ แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของเหลวกับโมเลกุลของของแข็งที่สัมผัสกับของเหลวนั้น